## Slide 1: 1 esimene
Notes: Räägin sellest teises tunnis.

## Slide 2
Notes: Miks oli vanasti analoogsignaal?
Miks nüüd on peamiselt digitaalsignaal?
Mis digitaalsignaal meile annab?
Analoogsignaal sumbub
Keegi audioga tegeleb?

## Slide 3
Digitaalelektroonika
Digitaalne ( ladina keeles digitis – sõrm, inglise keeles digit- number) tähendab numbriline.
Kasutusel (erinevalt pidevsüsteemist ehk analoogsüsteemist) kindlad , kokkulepitud signaali väärtused.
Digisignaal saab muutuda astmete kaupa, lõplikud väärtused.
Reeglina digitaalelektroonikas on digitaalne (kindlate väärtustega) ka aeg.
Notes: Altpoolt lugeda ajaloo käik

## Slide 4
Abstraktsioonitasemed
1. Füüsika – elektronide liikumine, kvantmehaanika
2. Seadmed – transistorid, dioodid
3. Analoogahelad – võimendid, filtrid
4. Digitaalahelad – 0 ja 1, loogikaelemendid (AND, OR, NOT)
5. Loogika – liitjad, mälud
6. Mikroarhitektuur – andeteed, kontrollerid
7. Arhitektuur – käsustik, registrid
8. Operatsioonisüsteemid – draiverid, protsessihaldus
9. Rakendustarkvara – programmid („Hello World!“)
Notes: Altpoolt lugeda ajaloo käik

## Slide 5
CPU (central processing unit)U
PIC microcontrollersU
Notes: LIHTSALT PILT
Inimesed mõtlesid välja masina

## Slide 6
Notes: Mis on pildil?
Eeldame et analoogsignaal on ilus, ei ole, kui võimendada siis on ikka väga kole
Näide halva kvaliteediga audiolugu

## Slide 7
Notes: DIGI SIGNAAL --- MÜRANE DIGISIGNAAL

## Slide 8
Analoogsignaal | Digitaalsignaal
Liinisisend (Line In) | Paralleelport (LPT)
Liiniväljund (Line Out) | Jadaport (COM)
Mikrofonsisend (Mic In) | USB
Videokaardi VGA-väljund | DVI-väljund
Komposiit-video | Game-port
S-video | Võrgukaart (keerupaar/koaksiaal)
Komponent-video (RCA) | HDMI
SCART | DisplayPort
Telefoniliin (PSTN) | Thunderbolt (USB-C)
3,5 mm helipistik (AUX) | USB-C (universaalne)
RCA helisisend/väljund | Optiline heliväljund (TOSLINK)
RF antennisisend | Wi-Fi
 | Bluetooth
 | M.2 / PCIe
Notes: MILLISEID NEIST SIGNAALIDEST TEATE?
MIS ON VEEL KASUTUSES JA MIS ENAM MITTE

## Slide 9
1/0
TRUE
False

## Slide 10
Off = 0 ( 0 V/DC)
ON = 1 (+5 v/DC)
1958.a.
0-4mA; 1-20mA;
0-0.5V;
1-2.4 V
3.3V
5 V

## Slide 11
1
1
1
1
1
1
1
1
8 x 1 bit = 1 Byte

## Slide 12
1963. aastal loodi keel ASCII – Ameerika Standard kood
Notes: ESIMENE: KÜMNENDKOOD

## Slide 13
1982.a.

## Slide 14
Sisend
Väljund
Tehted
Notes: KIVI, SISENDID TEHTED JA VÄLJUNDID

## Slide 15
Oluline on, et signaale töötlevad komponendid „kinnitaks“
olekut ehk viiks muutuja võimalikult kindlalt ja kiiresti
vajalikku olekusse
Notes: Mis on pildil?

## Slide 16
Decimal system
Notes: KÜMNENDSÜSTEEM
Loogika, 10 näppu, võetud elust enesest

## Slide 17: Sinaal – info edastamise viis
Diskreetne digitaalne signaal
Notes: Signaal - andmekandja, mida kasutatakse sõnumite edastamiseks sidesüsteemi kaudu. Signaali saab erinevalt sõnumist genereerida, kuid selle vastuvõtmine pole vajalik (sõnumi peab vastu võtma vastuvõttev osapool, vastasel juhul pole see teade, vaid lihtsalt signaal).
Artiklis käsitletakse digitaalset diskreetset signaali. See on signaal, millel on mitu taset. Ilmselt on kahendsignaalil kaks taset - ja neid võetakse kui 0 ja 1. Kui kõrget taset tähistab ühtsus ja madalat taset null - nimetatakse seda loogikat positiivseks, muidu negatiivseks.
käsitletakse digitaalset diskreetset signaali. See on signaal, millel on mitu taset. Ilmselt on kahendsignaalil kaks taset - ja neid võetakse kui 0 ja 1. Kui kõrget taset tähistab ühtsus ja madalat taset null - nimetatakse seda loogikat positiivseks, muidu negatiivseks.

## Slide 18
madal signaalitase
kõrge signaalitase
signaali tõus
signaali langus
Notes: DIGITAALNE SIGNAAL VAHELDUVA MADALA JA KÕRGE TASEMEGA MADAL TASE TÄHISTAB LOOGILIST NULLI, KÕRGE TASE LOOGILIST ÜHTE SIGNAALE ISeloomustAVAD TÕUSUD JA LANGUSED, MIS NÄITAVAD ÜLEMINEKUID TÕUS MÄRGIB NULLIST ÜHELE LIIKUMIST, LANGUS ÜHEST NULLILE REAALNE SIGNaal EI OLE IDEAALNE RUUTLAINE, VAID ÜLEMINEKUD ON KALDUSED SEE SKEEM ON BAASARUSAAM, MILLE PEALT SELGITADA LOOGIKAELEMENTIDE TÖÖD

## Slide 19
Positiivne impulss.
TÕUSEV SERV
LANGEV SERV
LOW
HIGH
Notes: Binaarsignaal on ainult kaks väärtust. Loogiline null ehk madal nivoo = väär
ning loogiline üks ehk kõrge nivoo = tõene.
Iga binaarsignaal moodustab 1 biti digitaalsignaali tervikus.
Binaarsignaali positiivne aktiveerimisimpulss genereeritakse kui binaarsignaal läheb normaalsest
madalast nivoost kõrgeks ja siis tagasi madalaks.

## Slide 20
Tõusva frondiga käivitussignaali lugemine
Notes: SIIN ON KUVATUD KAKS SIGNaALI ESIMENE ON SININE IMPULSS, MIS TÕUSEB ÜLES TSÜKLIS 1 JA KAOB TSÜKLIS 2 TEINE ON PUNANE SIGNaAL, MIS LÜLITUB SISSE ESIMESE TÕUSVAL SERVAL JA JÄÄB PÜSIVALT KÕRGELE X-TELG EI NÄITA AJAVOO, VAID PLC SKÄNNITSÜKLI SAMME IGAL TSÜKLIL LOETAKSE SISENDID, TÄIDETAKSE PROGRAMM JA UUENDATAKSE VÄLJUNDID NII SAAB RÕHUTADA, ET PLC TÖÖTAB TSÜKLITE KAUPA, MITTE JOOKSVA AJAGA

## Slide 21
Negatiivne impulss.
Notes: BINAARSIGNAALI NEGATIIVNE AKTIVEERIMISIMPULSS TEKIB SIIS, KUI SIGNAAL LÄHEB “NORMAALSELT KÕRGE” NIVOOLT “MADALAKS” JA SIIS TAGASI “KÕRGEKS”

## Slide 22
Loogikatasemed
Põhitase
Amplituud
Tõusuaeg
Impulsi Laius
Langusaeg
Digitaalimpulsi põhiosad
Notes: Põhitase (Base line) – signaali alusjoon, kust mõõdetakse.
Amplituud (Amplitude) – signaali kõrgus, taseme erinevus nulljoonest.
Tõusuaeg (tᵣ, Rise time) – aeg, mis kulub signaalil madalalt kõrgele tasemele tõusmiseks.
Impulsi laius (tʷ, Pulse width) – aeg, mille jooksul signaal püsib kõrgel tasemel.
Langusaeg (t𝒇, Fall time) – aeg, mis kulub signaalil kõrge taseme langemiseks madalale.
Kuna elektriseadmete täpsuses esinevad hälbed, määrab standardi EVS-EN 61131-2
loogikasignaalidele kindlad vahemikud. Näiteks nimipinge 230 V korral loetakse
pingevahemikku 0-40 V loogiliseks nulliks ja vahemikku 164-253 loogiliseks üheks.

## Slide 23
Loogikatasemed
Põhitase (Base line) – pinge tase, mille juures signaali loetakse loogiliseks „0”-ks.Amplituud
Amplituud (Amplitude) – signaali maksimaalne pinge erinevus madala (LOW) ja kõrge (HIGH) taseme vahel.
Tõusuaeg (tᵣ, Rise time) – ajavahemik, mille jooksul signaal tõuseb 10% tasemelt 90% tasemele oma lõplikust väärtusest.
Impulsi laius (tʷ, Pulse width) – ajavahemik, mille jooksul signaal püsib kõrgel (loogiline „1”) tasemel enne langemist.
Langusaeg (t𝒇, Fall time) – ajavahemik, mille jooksul signaal langeb 90% tasemelt 10% tasemele oma väärtusest.
Notes: Põhitase (Base line) – signaali alusjoon, kust mõõdetakse.
Amplituud (Amplitude) – signaali kõrgus, taseme erinevus nulljoonest.
Tõusuaeg (tᵣ, Rise time) – aeg, mis kulub signaalil madalalt kõrgele tasemele tõusmiseks.
Impulsi laius (tʷ, Pulse width) – aeg, mille jooksul signaal püsib kõrgel tasemel.
Langusaeg (t𝒇, Fall time) – aeg, mis kulub signaalil kõrge taseme langemiseks madalale.
Kuna elektriseadmete täpsuses esinevad hälbed, määrab standardi EVS-EN 61131-2
loogikasignaalidele kindlad vahemikud. Näiteks nimipinge 230 V korral loetakse
pingevahemikku 0-40 V loogiliseks nulliks ja vahemikku 164-253 loogiliseks üheks.

## Slide 24
Perioodilise binaarsignaali sagedus arvutatakse valemiga: f = 1/T, Käidutsükkel arvutatakse valemiga: Töötsükkel = (tw/T) x 100%
Binaarse lainekuju töötsükkel
tʷ = impulsi laius
T = lainekuju periood
f = lainekuju sagedus
Notes: The hertz (symbol: Hz) is the derived unit of frequency in the International System of Units (SI) and is defined as one cycle per second.[1] It is named after Heinrich Rudolf Hertz, the first person to provide conclusive proof of the existence of electromagnetic waves. Hertz are commonly expressed in multiples: kilohertz (103 Hz, kHz), megahertz (106 Hz, MHz), gigahertz (109 Hz, GHz), terahertz (1012 Hz, THz), petahertz (1015 Hz, PHz), exahertz (1018 Hz, EHz), and zettahertz (1021 Hz, ZHz).
The hertz is defined as one cycle per second. The International Committee for Weights and Measures defined the second as "the duration of 9 192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom"[2][3] and then adds: "It follows that the hyperfine splitting in the ground state of the caesium 133 atom is exactly 9 192 631 770 hertz, ν(hfs Cs) = 9 192 631 770 Hz." The dimension of the unit hertz is 1/time (1/T). Expressed in base SI units it is 1/second (1/s).Problems can arise because the units of angular measure (cycle or radian) are omitted in SI.[4][5][6][7]

## Slide 26
Signaale saab teisendada.
Selleks kasutatakse praktikas loogilisi elemente
ja selle registreerimiseks kasutatakse
formaalselt loogilisi funktsioone.

## Slide 27
Digi 1.5 V
https://moodle.tktk.ee/mod/scorm/view.php?id=123073