## Slide 1: Membraanfiltratsioon
Erki Lember
2025

## Slide 2: Teemad
Põhimõisted
Membraanfiltride liigid
Membraanfiltrite kasutamine
Membraanfiltrite valimine
Probleemid membraanfiltritega

## Slide 3: Kasutus
merevee magestamine
protsessivee töötlemine (elektrijaamad)
ultra puhta vee tootmine
toiduainetööstus
meditsiin (dialüüs)
ravimitööstus
joogi -ja reovee töötlemine

## Slide 4: Membraanfiltratsioon
Membraanfiltratsiooniks nimetatakse füüsikalist filtratsiooni läbi erineva poorsusega materjali, mille pooride suurused on väiksemad, kui 10 µm.
Membraanfiltrid jaotatakse kolme põhiomaduse põhjal:
voolusuund
filtri pooride suurus
filtratsiooni põhjustav jõud (liikuma panev jõud) (osmoos, pöördosmoos)

## Slide 5
Osmoos on lahusti (näiteks vee) difusioon läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures lahusti liigub madalama kontsentratsiooniga lahusest (vee puhul kõrgem veepotentsiaal) lahusesse, kus on kõrgem lahustunud aine kontsentratsioon (vee puhul madalam veepotentsiaal).
Pöördosmoos on nähtus, kus lahusti liigub läbi poolläbilaskva membraani lahustunud aine väiksema kontsentratsiooni suunas, seega vastupidiselt osmoosile; see juhtub rakendatava lisarõhu tõttu. (vajalik rõhk 10-100 bar)

## Slide 6: Osmoos ja pöördosmoos

## Slide 7: Membraanfiltrite tööpõhimõtete jaotus
Meetod | Liikuma panev jõud | Mis liigub | Väljund
Osmoos | Kontsentratsiooni erinevus | Lahusti | Kontsentratsiooni tasakaal
RO, UF, MF, ristvoolne filtratsioon | Rõhuerinevus | Lahusti | Permeaat Kontsentraat/retentaat
Dialüüs | Kontsentratsiooni erinevus | Lahustunud ained | Ained eraldatakse lahusest

## Slide 9: Membraanide jaotus
Sümmeetrilised: poorid ühesuurused
Asümmeetrilised: poorid erineva suurusega
Komposiit: erinevad kihid, erineva pooride suurusega.
Veealused membraanfiltrid/submerged
Kuivad membraanfiltrid

## Slide 11: Crossflow/ristvoolne ja dead-end/lõpp-punkt filtratsioon

## Slide 12: Membraanfiltrite ehitus
Torud (ristvoolsed membraanfiltrid)
Kangasfiltrid (dead-end)
Mähitud moodulid
Materjalid:
Polüamiidid
Tselluloosatsetaat
Polükarbonaadid
Nilon
Polütetrafluoroetüleen
jne

## Slide 13: Tööpõhimõte

## Slide 14: Tööpõhimõte

## Slide 15: Ristvoolne membraanfilter

## Slide 16: Ristvoolne membraanfilter

## Slide 17: Ristvoolsed ultrafiltratsiooni filtrid

## Slide 18: Ristvoolsed ultrafiltratsiooni filtrid

## Slide 19: Veealune (submerged) membraanfilter

## Slide 20: Fiber membraanfilter

## Slide 21: Veealune membraanfilter

## Slide 22: Veealune membraanfilter

## Slide 23: Ristvoolsete ja veealuste membraanide võrdlus

## Slide 24: Näiteid membraanfiltrite kasutamiseks
Tööstus | Kasutusala
Elektrijaam | Katlavee tootmine (karedus eemaldamine)
Plastmassitööstus | Plastmassi pehmendajate eemaldamine ja vee taaskasutamine protsessiveena
Tekstiilitööstus | Värvainete eemaldamine, kemikaalide eemaldamine, taaskasutamine protsessiveena
Metallitööstus | Õli-emulsiooni eemaldamine, taaskasutamine. Loputus ja jahutusvee taaskasutamine
Trükikoda | Värvainete eemaldamine, vee taaskasutamine
Paberitööstus | Heitvee normide tagamine, vee taaskasutamine protsessiveena
Pesula | Vee taaskasutamine protsessiveena

## Slide 25: Probleemid
fouling e biokile tekkimine
scaling e soolade ladestamine

## Slide 26: Dimensioneerimine

## Slide 27: Dimensioneerimine

## Slide 28: Ülesanne
Leia vajalik UF membraanide arv, kui
Ööpäevane vooluhulk on 3000 m3/d
ühe membraani flux rate/läbilaskevõime on 0,15 m3/h*m2
Ühe membraani töötav pind on 30 m2.
Lahendus:
Leia kogu vajalik membraani pind: 3000/0,15*24=833 m2
Leia vajalik membraanide arv:
833/30= ca 28 membraani

## Slide 29: Cut-off ehk eraldusvõime

## Slide 31: Membraanbioreaktor MBR