## Slide 1: Sissejuhatus reoveepuhastusse
Järelpuhastus

## Slide 2: Järelpuhastuse motivaatorid
Ülesanded ja eesmärk:
reovee puhastamine pärast bioloogilist puhastust;
heljumi jääkide eemaldamine;
jääkfosfori koagulatsioon ja flokulatsioon;
jääknitraadi denitrifitseerimine;
jääk KHT oksüdeerimine või adsorbeerimine;
desinfitseerimine;
heitvee taakasutamine;
ohtlike ühendite eemaldamine;
koormuste suurenemine;
Jm.
Notes: Järelpuhastuseks (ingl post-treatment) nimetatakse põhipuhastusele järgnevat protsessi, mis toimub enamasti pärast järelsetitamist. Muutused keskkonnanõuetes ja kasvav vajadus vee taaskasutamise järele nõuavad reovee üha põhjalikumat puhastamist. Selleks rakendatakse üha tõhusamaid mooduseid mikrosaasteainete kõrvaldamiseks reoveepuhastites või nende reovette sattumise piiramiseks. Mõnel puhastil on fosfori piirmäärad heitvees muutunud nii rangeks, et isegi keemilise puhastusega ei suudeta neid täita. Varasemalt on teada, et osa fosforist seotakse biomassi, ent kui heljum jõuab väljavoolu, siis heitvee fosforisisaldus kohe suureneb. Reoveepuhastussüsteemidele on lisakoormust tekitanud tänapäevased mikrosaasteaineid, nagu raskmetallid, keemilised ühendid, ravimijäägid ja mürgised ained, mida on veest keeruline kõrvaldada. Traditsioonilised, nüüdisaegsele tehnikatasemele vastavad reoveepuhastusjaamad suudavad kõrvaldada ainult selliseid mikrosaasteaineid, mis on kergesti biolagundatavad ja/või aktiivmudas absorbeeruvad, ülejäänud ühendid (nt ravimijäägid) läbivad puhastusprotsessi nõnda, et nende hulk oluliselt ei vähene. Seetõttu on üha rohkem reoveepuhasteid kasutusele võtnud reovee süvapuhastustehnoloogiad nagu osoneerimise või pulbrilise ja granuleeritud aktiivsöe kasutamise [1]. Puhta vee (joogivee või taaskasutusvee) vajaduse suurenemisega ja veekvaliteedi piirmäärade karmistumisega on ka reovee järelpuhastusse lisandunud reovee desinfitseerimine näiteks osooni, UV ja klooriga. Osooni kasutatakse nii süvaoksüdatsiooniks (nt ravimijääkide kõrvaldamiseks) kui ka desinfitseerimiseks. Kõige lihtsam järelpuhastusmeetod on filtratsioon, milleks kasutatakse nii teralisi, kangas- kui ka ketasfiltreid.

## Slide 3: Peamised järelpuhastustehnoloogiad
bioloogiline looduslik järelpuhastus (nt pinnasfiltrites, biotiikides);
füüsikalis-keemilised meetodid (nt keemiline fosforisadestus, flokulatsioon, flotatsioon);
filtreerimine (erinevad lahendused);
adsorbtsioon aktiivsöele;
desinfitseerimine (keemiline, osoneerimine, UV-kiiritus).
Notes: Nende reoveepuhastusprotsesside abil, kas eraldi või kombineerituna, on võimalik peaaegu igasugune reostus kontrolli alla saada ning puhasti heitvett kasutada tööstuses, põllumajanduses või isegi joogivee saamiseks.

## Slide 4: Filtrimine
Filtrimiseks nimetatakse lahustumata lisandeid sisaldava vedeliku (gaasi) juhtimist läbi filtermaterjali, mille peale või sisse tahked osakesed pidama jäävad. Vastavaid seadmeid nimetatakse filtriteks.
Õhukesekihilises filtris (a) peetakse vees olevad osakesed kinni filterkihi peal, teralises filtris (b) filterkihi sisemuses olevates poorides
Notes: Reoveepuhastuses on võimalik reovee reostusastet järelpuhastusetapis oluliselt vähendada mitmesuguste liivfiltrimismeetoditega, mis jagunevad kiireks filtratsiooniks (ingl rapid sand filtration, RSF) ja aeglaseks filtratsiooniks (ingl slow sand filtration, SSF), ning mikrofiltratsiooni, ultrafiltratsiooni, ja ketas- ja kangasfiltrite abil.
Sõltuvalt filtrivast materjalist jagunevad filtrid kahte rühma – õhukesekihilised filtrid (kiled, kangad, poorsed plaadid, tihedad võrgud), ning teralised filtrid, milles filtrivaks materjaliks on teralise puistmaterjali (kvartsliiva, antratsiidi, aktiivsöe, mitmesuguste looduslikku ning sünteetilist päritolu teraliste materjalide) kiht. Õhukesekihilistes filtrites (joonis, a) leiab aset kilefiltratsioon, mille puhul vees olevad osakesed peetakse kinni filtrikihi peal, moodustades täiendava või isegi peamise filtriva kihi ning kus filtrival materjalil on vaid seda kihti hoidev funktsioon. Teralistes filtrites (joonis b) toimub põhiliselt mahtfiltratsioon, milles erineva suurusega koagulandihelbed koos nende küljes olevate jämedisperssete ja kolloidosakestega peetakse kinni filterkihi poorides [2].
Millist filtersüsteemi rajada, oleneb reovee iseloomust, nõuetest puhastatud veele ja mõnevõrra ka reovee vooluhulgast. Parima tulemuse annab pöördosmoos, järgnevad adsorbtsioonfiltrid, liivfiltrid ja ketasfiltrid. Esimesed võimaldavad puhastamist ioonide tasemel, mehaaniliste osiste kõrvaldamiseks piisab kahest viimasest. Liivfilter võib anda parema puhastustulemuse, kuid väga suurtes reoveepuhastites (nt Tartus, Viimsis) kasutatakse tänapäeval pigem ketasfiltreid.

## Slide 5: Teraliste filtrite lahendusi (1)
Gravitatsiooniline kiirfilter on kahe- või enamakihiline. Maksimaalne filtrimiskiirus 10 m/h (10 m3/(m2 ·h), määratakse päeva tippvooluhulga (Qh-max) järgi puhtas filtris, s.o kohe pärast pesutsüklit.
Ühekihilise gravitatsioonilise ülalt alla filtriva, kandekihi, vesiuhutava ning suure takistusega drenaažisüsteemiga kiirfiltri skeem: 1 – filtribassein, 2 – sissevooluvee jaotuskanal (uhtevee kogumiskanal), 3 – sissevooluvee jaotusrennid (uhtevee kogumisrennid), 4 – sissevoolutorustik, 5 – filterkiht, 6 – kandekiht, 7 – filtraadi kogumistorustik (uhtevee jaotustorustik), 8 – perforeeritud filtraadikogumistorustik (uhtevee jaotustorustik), 9 – filtraadi väljavoolutorustik, 10 – uhtevee äravoolutorustik, 11 – uhtevee sissevoolutorustik
Notes: Gravitatsiooniline kiirfilter on kahe- või enamakihiline. Maksimaalne filtrimiskiirus 10 m/h (10 m3/(m2 ·h), määratakse päeva tippvooluhulga (Qh-max) järgi puhtas filtris, s.o kohe pärast pesutsüklit. Filtreid peaks olema paralleeltöös vähemalt kaks. Süsteem olgu dimensioneeritud nii, et juhul kui mõni filtritest on välja lülitatud, ei ületaks töötavate filtrite koormus lubatut (10 m3/(m2·h)). Filtrit katva veekihi sügavus peab olema vähemalt 1 m ning vesi peab jagunema ühtlaselt filtri pinnale. Filtrisse sisenev vesi ei tohi rikkuda pealmise filterkihi struktuuri. Veekogumisrennid peavad katma filtri pinna ühtlaselt ning kõik rennid teenindama ühesuurust pindala. Gravitatsioonilise filtri põhimõtteline lahendus on kujutatud joonisel

## Slide 6: Teraliste filtrite lahendusi (2)
Väiksemates puhastites, tootmisvee ning suure soolasisaldusega talvise sademevee puhastamisel on levinud survefiltrid. Need on silindrilised, metallist või plastist mahutid hermeetiliselt suletavate luukidega filtermaterjali sisse- ja väljalaadimiseks.
Vertikaalse survefiltri skeem: 1 – silindriline mahuti, 2 ja 3 – luuk, 4 – toor- ja uhtevee sissevool, 5 – filtraadi väljavool, 6 – uhtevee äravool, 7 – nn esimese filtraadi äravool, 8 – õhueraldustoru, 9 – tühjendustoru, 10 – äravoolud kanalisatsiooni [2]

## Slide 7: Teraliste filtrite lahendusi (3)
DynaSand-filter on vertikaalse keskkanaliga silindriline mahuti, millesse toorvesi juhitakse keskkanali kaudu filterkihi alla ning filtrimine toimub alt üles.
DynaSand-filtri skeem: I – keskkanali laiend toorvee sissevooluks, 2 – filtraadi väljavool, 3 – kooniline põhi määrdunud filtermaterjali kogumiseks, 4 – õhktõstuk, 5, 6 – liivapesur, 7 – uhtevee äravool, 8 – pestud liiv filterkihi peal, 9 – juhtimiskilp
Notes: DynaSand-filter (joonis 16.6) on vertikaalse keskkanaliga silindriline mahuti, millesse toorvesi juhitakse keskkanali kaudu filterkihi alla ning filtrimine toimub alt üles. Filtritud vesi koguneb ülal asuvate kogumisrennidesse. Keskkanali sees on õhktõstukina toimiv vertikaalne toru, mille alumisse otsa juhitakse suruõhku, mis tekitab seal määrdunud liiva ja vee segu kaasaimemiseks vajaliku hõrenduse. Torus toimuva turbulentsi tõttu vabaneb teraline materjal pooridesse kogunenud heljumist, mis juhitakse torustiku 7 kaudu koos teatud koguse veega kanalisatsiooni. Torus olev liiv langeb tänu oma raskusele läbi liivapesuri 5, 6 puhastatult filterkihi peale.
DynaSand-filtreid kasutatakse laialdaselt vee selitamiseks ja värvitustamiseks, nitraadiärastuseks jm. Seda filtrimissüsteemi lahendust võib suurema puhastustõhususe saavutamiseks kombineerida kontaktkoagulatsiooniga.

## Slide 8: Ketasfiltrid (1)
Ketasfiltrite jagunemine: filtrid, kus vesi voolab seest väljapoole (Hydrotech) ja filtrid, kus vesi voolab väljast sissepoole
Notes: Esimene mikrosõelurseade reovee puhastamiseks võeti kasutusele Lutonis Inglismaal 1950. aastate alguses ning 1975. aastaks oli Inglismaal ja USA-s kokku umbes 100 sellist seadet [7, 8]. Esimesed järelpuhastuseks mõeldud filtrid olid trummelfiltrid, millega puhastati peamiselt nõrgfiltrite väljavooluvett. Hiljem hakati nendega täiendavalt puhastama ka aktiivmudapuhastite järelsetitivett. Algusaegadel kaeti trumlid tasapinnalise metallvõrguga, mille ava suurus oli 23–35 µm. Nüüdsel ajal kasutatakse metallvõrgu asemel plastvõresid (polüester, PE), mida katab tehismaterjalist kangas. Trummelfiltreid on võimalik kasutada ka eelpuhastuses eelsetiti asemel, rakendades suuremate avadega (100–300 µm) filterkangaid.
Vee voolusuuna järgi võib ketasfiltreid jagada seest väljapoole või väljastpoolt sissepoole toimivateks filtriteks. Ketasfiltrite kettad võivad tootja projekteeritud konstruktsioonist olenevalt olla osaliselt või täielikult vette sukeldatud. Üleni vette sukeldatud (ingl submerged pile cloth media filters) ja väljast sissepoole toimivate ketasfiltrite ühed suuremad tootjad on Mecana (ca 50 aastat kogemust) ja AquaAerobic Systems INC (ca 30 aastat kogemust).

## Slide 9: Ketasfiltrid (2)
Vee järelpuhastus: a - ainult ketasfiltriga; b - üheastmelise keemilise eeltöötluse ja ketasfiltriga; c - kaheastmelise eeltöötluse ja ketasfiltriga järgi
Notes: Vee järelpuhastus koos vee keemilise eeltöötluse ja ketasfiltrimisega
Aktiivmudapuhastusele järgnevaks järelpuhastuseks on võimalik rakendada ketasfiltrit ilma või koos vee keemilist eeltöötlusega filtri ees (joonis) kolme moodi:
järelsetiti väljavooluvesi juhitakse ketasfiltrisse (ilma vee keemilise eeltöötluseta);
järelsetiti väljavooluvesi eeltöödeldakse polümeeri lisamise abil nõnda, et helbed moodustuvad flokulatsioonikambris enne vee jõudmist ketasfiltrisse (üheastmeline eeltöötlus);
järelsetiti väljavooluvesi eeltöödeldakse nii koagulandi lisamise ja helveste moodustamisega koagulatsioonikambris, kui ka polümeeri lisamise ja helveste moodustamisega flokulatsioonikambris enne vee jõudmist ketasfiltrisse (kaheastmeline eeltöötlus).

## Slide 10: Adsorptsioon (1)
Adsorptsioon seisneb teatud materjalide võimel enam-vähem pöörduval viisil hoida oma pinnal kinni orgaanilisi molekule, gaase ja metalliioone.
Adsorptsiooni mehhanismi kirjeldatakse põhiliselt nelja järjestikuse astmena:
lahustunud aine molekulide väljumine massiülekannelahusest adsorbendikelme pinnani;
difusioon läbi kelme;
difusioon adsorbendi sisestruktuuris adsorptsioonitsentritesse;
kiire adsorptsioon aktiivtsentritele.
Notes: Adsorptsioon seisneb teatud materjalide võimel enam-vähem pöörduval viisil hoida oma pinnal kinni orgaanilisi molekule, gaase ja metalliioone. Adsorbeeritav aine difundeerub (sorptsioon) adsorbendi pooridesse ning kui lahustunud aine ja adsorbendi vahelised molekulaarsed jõud on lahustunud aine ning lahusti vahelistest tugevamad, adsorbeerub aine adsorbendi pinnale. Tegemist on peamiselt füüsikalise protsessiga, ent esineb ka keemilist adsorptsiooni (kemosorptsiooni), mille käigus toimub adsobendi pinnale adsorbeerunud aine ning adsorbendi vaheline pöördumatu keemiline reaktsioon.

## Slide 11: Adsorptsioon (2)
Tahke aine (adsorbendi) adsorptsioonivõime sõltub:
materjali eripinnast – looduslikel adsorbentidel (nt savi, liiv) on see väike (40–800 m2/g), tööstuslikult toodetud adsorbentidel (nt aktiivsöel) aga suur (ca 600–1200 m2/g). Sageli sõltub kasuliku eripinna suurus ka vedeliku füüsikalis-keemilistest omadustest (nt pH-st, temperatuurist);
adsorbeeritava aine ja adsorbeeriva materjali vahelise sideme olemusest – vastastikmõju vabast energiast, mis tekib, kui molekul kinnitub adsorptsioonikohale. Adsorptsiooni aluseks on peamiselt kas Van der Waalsi jõud või Coulomb’i elektrostaatiline külgetõmbejõud;
kontaktajast – tasakaaluolekus liiguvad molekulid lahusest adsorbendi pinnale ja tagasi lahusesse.

## Slide 12: Adsorptsioon (3)
Adsorptsiooniprotsess aktiivsöega on muutunud tänapäeval üheks tähtsaimaks meetodiks mikrosaasteainete nagu raskmetallide ja ravimijääkide kõrvaldamiseks reoveest või joogiveest. Kui põhjaveest leitakse näiteks pestitsiidi- ja herbitsiidijääke, kasutatakse joogiveekäitluses just aktiivsüsifiltreid.
Levinuimad aktiivsöeliigid – üleval pulbriline aktiivsüsi (PAC) ja all teraline aktiivsüsi (GAC)

## Slide 13: Pulbrilise aktiivsöe kasutamine
Aktiivsüsifiltratsiooni kasutamise tehnoloogilisi lahendusi järgi
Notes: Puhastuse kavandamisel pulbrilise aktiivsöe (PAC) abil nähakse põhiliselt kaht võimalust. Joonisel a kujutatud lahenduse puhul annustatakse pulbriline aktiivsüsi otse aerotanki ning kõrvaldatud ohtlikud ühendid väljuvad puhastusprotsessist koos liigmudaga. See lahendus välistab liigmuda taaskasutamise, ent vajalikud investeeringud on minimaalsed. Lahenduse b puhul annustatakse PAC pärast järelsetitit kontaktreaktorisse ning PAC kõrvaldatakse eraldi mudana, mistõttu liigaktiivmuda ei reostu ohtlike ühenditega. See lahendus nõuab aga suuremaid investeeringuid, sest enamasti on pulbrilise aktiivsöe kõrvaldamiseks vaja rakendada ka koagulatsiooni ja flokulatsiooni. Seetõttu sobib PAC eriti tööstusreoveepuhastitele, mis oma liigmuda nagunii taaskasutada ei saa. PAC-i annus jääb enamasti vahemikku 5–50 g/m3. Kasutataval PAC-l peaksid olema järgmised omadused:
saasteainevaba;
väike niiskusesisaldus, et vältida klompide teket;
kindel ja stabiilne osakeste suurus.

## Slide 14: Graanulaktiivsöe kasutamine
Teralise aktiivsüsifiltri tehnoloogiaskeem järgi.
Notes: Teralise aktiivsöe (GAC) puhul järgneb bioloogilisele puhastusele järelfiltratsioon, mis enamasti koosneb kahest astmest: liivfilter ja aktiivsüsifilter (vt joonist). Üha rohkem üritatakse rajada filtreid, milles rakendatakse nii liivfiltrit kui ka aktiivsütt. Liiva abil kõrvaldatakse suurem osa heljumist, vähendades sellega ka vee fosforisisaldust, ning aktiivsöe abil vähendatakse raskmetallide, ravimijääkide ja muude ohtlike ühendite sisaldust.
GAC-filtrid dimensioneeritakse enamasti viibeajale 0,5–1 h, tuginedes kuiva ilma vooluhulgale. Näidisarvutuses rakendatakse järgmisi väärtusi:
vooluhulk 1500 m3/d;
viibeaeg 1 h;
filtri kõrgus 4 m;
Filtri pindala 1500 m3/4 m = 375 m2.

## Slide 15: Desinfitseerimine
Kloorimine;
UV desinfitseerimine;
Osoneerimine.
Notes: Praegu ei ole reoveepuhastite heitvee mikrobioloogilise ohutuse tagamine Eestis nõutav, sest suublaks olevast pinnaveest valmistatakse meil joogivett vähe ja tänu klimaatilistele tingimustele ei jää paljud haigustekitajad veekeskkonda jõudes ka ellu. Tänased reoveepuhastid ei eemalda reoveest kõiki haigustekitajaid, kuid vajadus nende eemaldamiseks muutub üha aktuaalsemaks, sest lähitulevikus jõuab mingi osa puhastatud veest ka taaskasutusse. Taaskasutusvee puhul vaadeldakse riske aga keskkonnariskidest erinevalt – kui keskkonnariskide puhul on kriitiliseks kaalukausiks heitvee toitainete või ohtlike ainete sisaldus, siis taaskasutusvee tööstusliku või põllumajandusliku kasutamise korral peab arvesse võtma ka inimese nakatumise ohtu. Riskianalüüsi põhjal otsustatakse, milliseid meetmeid tuleb riskide maandamiseks rakendada.
Desinfitseerimine on protsess, milles vähendatakse ohtlike mikroorganismide arvu, et tagada veeohutus. Põhieesmärk on kaitsta rahva tervist vee kaudu levivate haiguste eest, vähendada kahjulikke mõjusid vee-elustikule ja ohte keskkonnale ning järgida regulatiivseid nõudeid. Desinfitseerimine on sisuliselt patogeenide eesmärgipärane inhibeerimine. Heitvee desinfitseerimismeetodi valik muutub üha olulisemaks, pidades silmas vee võimalikku taaskasutamist. Oluline ei ole üksnes patogeenide kõrvaldamine, vaid ka potentsiaalselt ohtlike desinfitseerimissaaduste kontrollimine, sest reoveepuhastitest välja juhituna võivad nad kahjustada veeökosüsteeme ja joogivee kvaliteeti. Paljud anorgaanilised ja orgaanilised mikrosaasteained võivad desinfektsioonivahenditega reageerida, seetõttu tuleb nende kahjulike mõjude leevendamiseks ja tõhususe suurendamiseks hinnata alternatiivsete oksüdeerimis-/desinfitseerimissüsteemide kasutamise võimalusi.

## Slide 16: Kloorimine
Heitvee kloorimise põhimõtteline skeem
Notes: Heitvee kloorimisel lisatakse veele baktereid ja muid mikroorganisme hävitavaid klooriühendeid. Kloorimolekulid tungivad bakterite ja muude mikroorganismide membraanidesse ja hävitavad nende DNA, takistades sel moel nende paljunemist ja levimist.
Kloor on praktilisemaid ja laialdasemalt kasutatavaid reovee desinfitseerimisvahendeid. Seda võib kasutada mitmel kujul, nt vedelana või gaasilisena (Cl2), naatriumhüpokloritina (NaOCl), kaltsiumhüpokloritina (Ca(OCl)2) või kloordioksiidina (ClO2). Gaasilise kloori ja hüpokloriti soolade lisamisel vette toimub hüdrolüüs ja ionisatsioon ning moodustuvad hüpokloorhape (HOCl) ja hüpokloritioonid (OCl-), mida nimetatakse ka vabaks klooriks. Vaba kloor reageerib kiiresti nitrifitseerimata heitvees leiduva ammoniaagiga, moodustades seotud klooriühendeid, nt monoklooramiini ja triklorometaane.
Reoveepuhastites kasutatakse kloori laialdaselt ka pragmaatilistel põhjustel, sest seda on väga lihtne annustada ja ta on teiste desinfektantidega võrreldes odav. On ka puudus: reovees olevad kloorijäägid on väga mürgised. Reovee kloorimine võib põhjustada mutageensete/kantserogeensete desinfitseerimissaaduste moodustumise, mis tulenevad kloori reaktsioonist reovees leiduvate orgaaniliste ühenditega. Kloorijäägid võivad püsida heitvees mitu tundi.
Desinfitseerimiseks vajalik klooriannus oleneb heitvee klooriga reageeriva orgaanilise aine sisaldusest. Mida suurem see on, seda rohkem peab kloori lisama. Keskmine heitvett desinfitseeriv annus jääb vahemikku 1–20 mg/l aktiivset kloori. Et vajalik viibeaeg on 15–30 minutit, tuleb rajada eraldi kontaktmahuti (joonis). Kuna kloor on väga pH-tundlik, on desinfitseerimine vaid siis võimalik, kui pH jääb vahemikku 6–8. Desinfitseeriv toime on tagatud, kui kontaktmahutis on üle 0,2 mg/l aktiivset kloori. Liigne aktiivne kloor tuleks aga enne heitvee suublasse juhtimist kõrvaldada näiteks Na2S2O5-ga (naatriummetabisulfitiga)

## Slide 17: UV töötlus
Ultraviolettkiirgusega desinfitseerimine on Euroopa reoveepuhastusjaamades muutumas üha levinumaks. See kõrgemate ohutusstandarditega füüsikaline protsess ei kasuta lisakemikaale ega tekita toksilisi jääke ning hävitab soovimatud mikroorganismid (algloomade parasiidid, E.coli, enterkokid).
Heitvee desinfitseerimine UV-kiirguse abil
Notes: Ultraviolettkiirgusega desinfitseerimine on Euroopa reoveepuhastusjaamades muutumas üha levinumaks. See kõrgemate ohutusstandarditega füüsikaline protsess ei kasuta lisakemikaale ega tekita toksilisi jääke ning hävitab soovimatud mikroorganismid (algloomade parasiidid, E.coli, enterkokid). Kuna UV-energia neeldub DNA-sse, põhjustab nukleiinhappe kahjustus raku struktuuri muutust, mis takistab organismi paljunemist. Tegemist on ohutu, tõhusa ning kiiresti areneva tehnoloogiaga.
Organismi neeldunud UV-valguse hulka mõõdetakse peegelduvuse või läbilaskvuse järgi. Reovesi ja selle koostisosad, eriti heljuvad osakesed, vähendavad UV-kiirte läbilaskvust ja neeldumist. UV-kiirguse neeldumine DNA-molekulis sõltub kiirguse lainepikkusest, kõige tõhusam mikroobe hävitav spektraalpiirkond on vahemikus 250–265 nm.
Heitvee desinfitseerimisel kasutatakse peamiselt elavhõbedaaure sisaldavaid UV-lampe lainepikkusega 254 nm. Energia tekib elavhõbeda auru ergastamisel elektrikaare abil, mille tulemuseks on ultraviolettkiirgus. Vastavalt tööpõhimõttele on tavapäraseid UV-lampe kolme tüüpi: madala rõhu ja madala intensiivsusega (ingl low-pressure low-intensity, LPLI), madala rõhu ja kõrge intensiivsusega (ingl low-pressure high-intensity, LPHI) ja keskmise rõhu ja kõrge intensiivsusega (ingl medium-pressure high-intensity, MPHI). UV-lampide töönäitajad on esitatud tabelis 16.8. UV-desinfitseerimise tehnoloogia on kasutusel suurtes reoveepuhastites, meditsiiniasutustes, ujulates ja kodumajapidamistes.

## Slide 18: Osoneerimine
Osoon on hinnatud keemiline ühend veetöötluses, sest see on tugev oksüdant, reageerib paljude ainetega ning ei anna kahjulikke kõrvalsaadusi (v.a bromaadid).
Heitvee osoonimise põhimõtteskeem, kui osooni toodetakse veeldatud hapnikust
Notes: Osoon on hinnatud keemiline ühend veetöötluses, sest see on tugev oksüdant, reageerib paljude ainetega ning ei anna kahjulikke kõrvalsaadusi (v.a bromaadid). Osoonimine on oma olemuselt kemosorptsioonprotsess – samaaegselt osooni massiläbikandega gaasifaasist vedelfaasi toimuvad vedel­faasis keemilised reaktsioonid. Osoonimist rakendatakse nii eelpuhastuses, järelpuhastuses (süvapuhastuseks) kui ka desinfitseerimisel.
Osoon on ülitõhus desinfitseerimisvahend, mida on kasutatud vee lõhna ja värvi vähendamiseks ning veevarustuses. Heitvee desinfitseerimine kloori asemel osooniga on klooritud orgaaniliste ainete ja kloorijääkide toksilisuse tõttu heitveesuublate vee-elustikule ning dekloorimise kallinemise tõttu viimastel aastatel kasvanud. Osoon on bakterite, viiruste (püsivaim on Poliovirus) ja algloomade (Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia) suhtes tõhus desinfektant, mis kõrvaldab reoveest nii kahjulikud mikroorganismid kui ka hägususe ning tapab kuni 99% kahjulikest bakteritest E. coli.
Osoonimise desinfitseeriv toime tuleneb oksüdeerivatest omadustest, mis on kordades suuremad kui klooril, ning sellest, et osooni lahustuvus vees on peaaegu 10 korda suurem kui hapnikul. Osoonil on ka oluline roll süvapuhastuses, kus seda rakendatakse nii bioloogiliselt raskesti lagundatava orgaanilise aine kõrvaldamiseks kui ka ravimijääkide oksüdeerimiseks vähemohtlikeks ühenditeks. Osoonikulu või -annust mõjutavad reovees sisalduvad saasteained

## Slide 19: Membraanfiltrid
Ultrafiltratsioon (UF). Membraanide poorid suurusega 10 nm kuni 100 nm (0,01 μm kuni 0,1μm), mis peavad kinni nt makromolekule, kolloide ja mikroorganisme. Töörõhk 0,14..0,52 bar
Pöördosmoos e hüperfiltratsioon (PO). PO membraanide pooride läbimõõt on alla 1 nm. PO-seadmed töötavad magevee puhul enamasti rõhul 6 bar kuni 30 bar. Kuna seadmed peavad kinni ioone, kasutatakse neid vee soolsuse vähendamiseks.
Seadmeid, milles membraani pooride läbimõõt jääb UF ja PO vahelisse alasse, nimetatakse nanofiltratsiooni (NF) seadmeteks. Kasutatakse (kahevalentsete) ioonide, mikroelementide ja orgaaniliste ühendite kinnipidamiseks. Töörõhk 0,3…1,0 bar

## Slide 20: Membraanfiltrid
Membraanfiltratsiooniga eraldatavad saasteained sõltuvalt poori läbimõõdust

## Slide 21: Membraanbioreaktor
Tava-aktiivmudapuhastus (a) ning b) aktiivmudapuhastus koos membraanfiltratsiooniga
Notes: Membraanbioreaktorpuhasti on tõhus seade, mille ühes osas toimub reovee tavaline bioloogiline puhastamine − orgaanilise aine lagundamine ja nitrifikatsioon hapnikurikkas keskkonnas ning seejärel suure molekulmassiga orgaanilise aine filtratsioon läbi membraanimooduli. Seejuures on väga oluline roll reovee bioloogilisel puhastusel ning selle etappidel, mille tõhususest oleneb väljavooluvee kvaliteet. Puhastatava reovee membraanis toimuva fraktsioneerimise käigus suureneb selle pinnale jäävas fraktsioonis teatud komponentide sisaldus ning samal ajal väheneb nende sisaldus ka membraani läbivas fraktsioonis. Membraanbioreaktorite peamine erinevus tavalisest aktiivmudapuhastusest seisneb selles, et reoveesette gravitatsiooniline tihenemine on asendatud membraanfiltratsiooniga.
Tavalise aktiivmudapuhasti üheks Achilleuse kannaks võib lugeda järelsetitit, mille ülesanne on eraldada aktiivmuda heitveest ning juhtida see tagasi puhastusprotsessi − protsessi käigus väheneb väljavooluvee heljumisisaldus ning tagastusmuda sisaldus suureneb. Teatud hetkest alates ei ole võimalik suurendada mudasisaldust nõnda, et heljum välja ei kanduks. See on ka põhjus, miks tava-aktiivmudapuhastuses ületab biomassisisaldus harva 6 g KA/l ning on sageli väiksem kui 3−4 g KA/l. Järelsetiti asendamise korral membraanfiltriga juhitakse protsessi maksimaalse soovitud mudasisalduse alusel ning tavaliselt on biomassisisaldus membraanpuhastitega reaktorites 8−15 g KA/l.