## Slide 2: Ülesõiduautomaatika PLC-tehnoloogia ja (digitaalne) telemaatika
ÜLEVAADE JA praktilisteD rakendusED AS Eesti RaUDTEE näitel
RISTO UIBO

## Slide 3: TEEMAD
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused ja kaugmonitooring
Digitaalse telemaatika taristu - telekom, andmeside ja võrgundus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused
VOOR I (veebruar)
VOOR II (märts)
Tsentraliseeritud monitooring – struktuur, praktikad ja näidisrakendused
Süsteemide distantsjuhtimise alused – põhinõuded ja parimad praktikad
Distantsjuhtimise rakendused – PLC komplekssüsteemid Eesti Raudteel

## Slide 4: Tänane kava
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade - Ülesõidud arvudes, releepõhine vs digitaalne tehnoloogia - „CJ-ülesõidu“ ajalugu, evolutsioon & tänapäev. Komponendid ja funktsioonid - PLC-kontroller: roll, ülesanded, arhitektuur. Loogikaprogramm ja toimimine
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused & kaugmonitooring - Lokaalne vs tsentraliseeritud, elektriline (releepõhine) vs digitaalne (PLCd) - Digitaalsed võimalused: universaalsus, infodetailsus, digiarhiiv, andmeanalüüs - Lokaalne monitooring ning jaamakontroll. Digitaalsed vs releelahendused, nende liidestamine (läbi PLC kontrolleri) - Tsentraliseeritud digitaalne monitooring „INFRA LX“ - sissejuhatus
Ajaliselt ca 1h 15min
~16:45 paus & kehasirutus

## Slide 5: Tänane kava
... „INFRA LX“ praktiline simulatsioon: omaduste & dünaamika ülevaade
Digitaalse telemaatika taristu - telekom, andmeside ja võrgundus - ISO/OSI praktikas: sidetehnoloogiad (fiiberoptika, DSL) - Võrgutehnoloogiad: ethernet, tcp/ip, FO/dsl sideliinid („lingid“) - Võrguosad: subnetid, tulemüürid, operatsioonisüsteemid - Tööstuslik automaatikavõrk: põhinõuded, turvalisus, hallatavus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused - Võrgusegment ja seadmed võrguhalduses: näide - Automaatikavõrk (AD-võrk) üleüldiselt: tutvustus
~17:00 jätkame
Orienteeruv lõpp ~18:00

## Slide 6
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused ja kaugmonitooring
Digitaalse telemaatika vundament - telekom, andmeside ja võrgundus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused

## Slide 7
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – ülesõidukoht

## Slide 8
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – „kaane all“

## Slide 9
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – „kaane all“

## Slide 10
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – ülesõidud arvudes

## Slide 11
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – tehnoloogiate võrdlus

## Slide 12
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – tehnoloogiate võrdlus

## Slide 13
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – tehnoloogiate võrdlus
Releepõhine | Digitaalne
Elektromehaanilised loogika ahelad | Loogikaahelad tarkvarana
Ülesõidukoha spetsiifiline loogikaprojekt | Universaalne, seadistatav tüüplahendus
Pidev perioodiline hooldus (releed, blokid) | Hooldusvaba elektroonika
Seisundite elektrilised kontrollsignaalid | Digitaalsed (detailsed) kontrollandmed
Puudulik lokaalne diagnostika | Lokaalne visuaalne liides ja detailmonitooring
Lokaalne telemaatika (releeahelate põhine kontroll lähimasse jaama) | Tsentraalne telemaatika (digitaalne andmesidevõrk)
Avatud elektrihäiretele (äike, ülepinged) | Kõrgem elektriline isolatsioon (galvaaniline lahtisidestatus) ja kaitstud sidekanalid
Keerukas, kallis ekspluatatsioon (käitlus) | Passiivsem ekspluatatsioon, töökindlam
Varuosade saadavus ja kõrge hind (Ida) | Kaasaegsed elektroonikakomponendid, kõrge saadavus ja valik

## Slide 14
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – ülevaade
Releeautomaatika liigub minevikku
Keeruline hallata – mahukad skeemid & halb laiendatavus
Varuosad toodetakse vaid Venemaal (defitsiit ja kallidus)
Raske hankida ja rakendada – rahaliselt ja ajaliselt kulukas
Tehnoloogiliselt aegunud ja mitteühilduv
Äärmiselt piiratud süsteemiinfo ja selle kasutusvõimalused
PLC-keskse juhtloogikaga ülesõiduautomaatika („CJ-ülesõit“)
PLC tarkvara osa asendab suured füüsilised releestatiivid ja -stendid
Keskne PLC-seade juhib/jälgib ülesõidu süsteemi osi ja seadmeid
PLC kontrollib ülesõidu:
  toitesüsteemi
  konteinerite (kappide) turvalisust ja ligipääsu
  keskkonda (kapi temperatuur ja küte)
  väliseadmeid (rööbasahelad, foorid, tõkkepuud)
  siseseadmeid (varuahelad, aegreleed, akud, fiidrid)
Tekib pidev ja detailne, digitaalne diagnostiline info ülesõidust.
Preventatiivsed (ohte ennetavad) diagnostikafunktsioonid ja alarmid
Kaasaegne andmeside: Ethernet, TCP/IP. Digitaalarhiivid

## Slide 15
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – ajalugu ja evolutsioon
Areng läbi aastate
2001: esimene tsentraalne monitooring ülesõitudele (Tondi, Rakvere)
2003-2004: Esimesed kaasaegsed (elektroonilised) ülesõidud Lõuna-Eestis
2005+: Uue põlvkonna (CJ-) PLC ja funktsioonidega tüüplahendus
2007: üle-Eestilise PLC-de automaatikavõrgu algus
2007-2008: Tartu-Orava liini 12 ülesõitu
2008-2009: Tartu-Valga liini 12 ülesõitu, Paldiski ja Jõhvi
2010: Uue põlvkonna (CJ2-) PLC ning uuendatud tüüplahendus
2011-2012: Tallinn-Tapa 7 ülesõitu, Kloogaranna, Auvere
2012-2013: Tapa-Tartu 16 ülesõitu
2013-2014: Hiiu, Nõmme, Tapa-Narva 18 ülesõitu
2014-2015: Tallinn-Tapa 5 ülesõitu
2016...... : Tallinn-Keila-Paldiski-Riisipere ülesõidud

## Slide 16
Tx
Rx
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – ülesehitus
PLC
CPU
IO
I/O ahelad ja elektroonikakomponendid
+12V
+12V
~220V
~220V
Loogikatarkvara - Sisendite tuvastus ja töötlus Juhtimine ja kontroll Seisundid, alarmid, otsustused
Foorid
Tõkkepuud
Uksed, küte
Rööbas-
ahelad
Toitesüsteem
Fiidrid
NQ visuaal
RS232
Fiiber / DSL switch-modem
Ethernet
Andmeside magistraalvõrk
Energiavõrk
+24V

## Slide 17
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – PLC kontroller
PLC roll:
  Ülesõidu (fooride ja tõkkepuude) juhtimine
  Ülesõidu süsteemi ja seadmete töö ning seisundite kontrollimine
  Reaalaja toimeandmete töötlus ja jooksev diagnostika (alarmid)
Ülesanded:
  I/O signaalide tuvastus ja teisendus andmeteks mälus (bitid, sõnad)
  I/O andmete töötlus (kontroll-loogika): teisendus, võrdlus, loendus, ajalised mõõtmised jne
  Parameetrite diagnostika:
    Varutoite akude (+12V) toitepingete kontroll
    Konteineri temperatuuri kontroll ja kütte juhtimine
  Otsustuste tegemine: seisundide ja alarmide tuvastus
  Juhtloogika: seadmete ja juhtahelate seisundite otsustamine
  Juhtimine: juhtseisundite kajastamine I/O väljundsignaalidena
Roll ja ülesanded

## Slide 18
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – PLC kontroller

## Slide 19
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – PLC kontroller
PLC protsessor ehk „CPU-moodul“:
  Andmemälu, erinevad mälualad (IO, DM, H, W, AR, ...)
  Programmimälu (loogikatarkvara), selle pidev käitamine
  Andmevahetus PLC moodulitega (PLC andmesiinil)
  Andmevahetus väliste süsteemidega (pordid, protokollid)
  Süsteemidiagnostika (CPU + moodulite toimekontroll)
IO moodulid:
  Digitaalsisendmoodulid (ON/OFF tüüpi sisendahelad)
  Analoogsisendmoodulid (pinge/vool tüüpi sisendahelad)
  Digitaalväljundmoodulid (ON/OFF tüüpi väljundahelad ehk lülitused)
Spetsiaalmoodulid
  Kommunikatsioonimoodulid (CompoNet, Ethernet, Serial)
  Kiirloendurmoodulid (High-speed Counter)
  Positsoonmoodulid (Position Control)
Arhitektuur

## Slide 20
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – Loogikatarkvara
Arvutis (või tahvlis/nutitelefonis) paiknev käivitatav rakendus
Nupud, graafika, pildid, tekstid, väljad, aknad, menüüd,...
Näited: MS Office, brauser, mängud.... nutitelefoni äpid
Inimene juhib, hiirega või klaviatuuriga
Palju „kasutajaliidest“ (visuaalset graafikat ja elemente)
Reeglina „tegevuspõhine“ ehk töötab inimalgatusel
Tavapärane „tarkvara“ või „programm“
Loogikatarkvara
Toimib süsteemis taustal („kaane all“)
Ei sisalda graafikat (nuppe, visuaalseid elemente)
Ei oma tavapärast kasutajaliidest (visuaalset) – omab andmeliideseid
Andmeliidesed võivad olla: mälu, infovõrk (veeb), fail.
Rakendab „loogikat“ sisendandmetele, et toota väljundandmeid
Loogika sisendandmed tulevad andmeliidesest; loogika tulemandmed tehakse kättesaadavaks andmeliidesest.
Töö juhtimine – läbi andmemuudatuste. Perioodiline (tsükliline) täitmine.
Tulemused – uued (töödeldud) andmed, andmemuudatused
Nimetatakse ka „äriloogika“ tarkvaraks. Näiteks serverite tarkvara.

## Slide 21
CJ-ülesõit ja PLC-automaatika – Loogikatarkvara
PLC täidab loogikatarkvara umbes 600x sekundis (iga 1.5ms tagant)
Seadmete I/O signaalid on mälus andmetena (bitid, arvulised väärtused)
Seadmete ja keskkonna muutudes andmed ka muutuvad
Loogikatarkvara loeb (pidevalt) neid andmeid ja töötleb neid
  Teisendab või võrdleb mingite eelmääratud väärtustega
  Mõõdab muudatuse ajavahet ehk mingi sündmuse kestvust
  Loendab muudatuste (impulsside) arvu
  Tuletab seisundid ja olekud – mis võivad olla ka alarmid (häired)
Kirjutab tuletatud andmed mällu (eraldi kohta)
Neid kasutab:
  Sisemiselt - sama PLC muu loogikaprogrammi osa (oma sisendandmetena)
  Väliselt – andmekaabli kaudu infovahetust teostav visuaalne graafiline displei, või näiteks võrguporti ühendatud server (või ka teine PLC), andmete kogumiseks ja diagnostikaks
PLC loogikatarkvara toimimine
Autonoomne, tsükliline, kiire ja andmepõhine

## Slide 22
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused & kaugmonitooring
Digitaalse telemaatika vundament - telekom, andmeside ja võrgundus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused

## Slide 23
Ülesõitude telemaatika – lokaalne vs tsentraliseeritud
Infovahetus ülesõidu ning mingi näidikupaneeli vahel (kohapeal)
Ülesõidu jaamakontroll – info lähimasse jaama
Eesmärk: saada ülevaade konkreetsest süsteemist (nt jaamaülesõidust)
Info koosneb signaalidest mis esitavad peamisi süsteemi olekuid
Vajab lihtsamat andmeedastuse taristut (piisab ka elektriahelatest)
Lokaalne telemaatiline kontroll
Tsentraliseeritud telemaatiline kontroll
Infovahetus ülesõidu ning monitooringukeskuse vahel (pikk distants)
Koondab erinevate süsteemide (ülesõitude) info ühtekokku
Eesmärk: saada tervikpilt kõikidest süsteemidest
Eesmärk 2: koguda pidevalt infot, salvestada, analüüsida, võrrelda
Info koosneb digitaalsetest, üksikasjalikest süsteemiandmetest
Vajab keerukamat ja kaasaegset andmesidetaristut (sidesõlmed, võrgud, serverid, ruuterid

## Slide 24
Ülesõitude telemaatika – elektriline vs digitaalne
Kasutatakse elektrilülitusi (transmitter-releesid) ja elektriahelaid
Üsna lihtne üles ehitada, vanemate ET-de puhul levinuim
Põhiülesanne: näha olulisemaid seisundeid näidikutena („lambid“)
Elektrilised signaalid esitavad ON / EI OLE seisundeid (olekuid)
Info hulk ja levik on piiratud (lähimasse jaama, kilomeetri piires)
Mida kaugemal on ülesõit jaamast, seda raskem ühte olekut edastada (mitu järjestikust signaaliahelat, kordusreleed jne)
Elektriline (releepõhine) telemaatiline kontroll
Digitaalne telemaatiline kontroll
Kasutatakse erinevaid andmesidekanaleid. Tööstuslik Ethernet-võrk.
Keerukam infrastruktuur (keskvõrguseadmed, tuumvõrk, tarkvara, jne)
Infot esitavaid andmeid saab olla palju ja detailsel tasemel
Andmete vahetamine ei sõltu kaugusest ning infot saab vahetada tihti
Võimaldab ka seadmete ja süsteemi haldust, mitte ainult toimekontrolli
Võimaldab andmesalvestust, digiarhiivi, andmeanalüüsi, võrdlust, jne

## Slide 25
Ülesõitude telemaatika – digitaalse PLC võimalused

## Slide 26
Ülesõitude telemaatika – digitaalse PLC võimalused
Põhiomadused
Ette nähtud tööstuslikku Ethernet-võrku ühendamiseks
Toetatud võrguprotokollid: TCP/IP, UDP, SNMP, SMTP
Toetatud tööstuslikud rakendusprotokollid: FINS, Ethernet/IP
Sisseehitatud andmemälu ~40K 16-bitist arvväärtust või ~640K seisundit
Kiire reageerimine sisendahelate muutustele, ~1.5ms jooksul
Enesediagnostika ja veakontrollid
Koosneb moodulitest – funktsionaalsust võimalik lisada/eemaldada
Seadistatav – erinevaid funktsioone võimalik välja/sisse lülitada
Võimalused
Universaalsus – tüüp-baaslahendus on ühesugune, sõltumata objektist
Ühendada kaasaegsete serveritega, võrguseadmetega, teiste PLC-dega
Salvestada lokaalselt (PLC mälus) palju detailseid diagnostilisi andmeid
Kõrge laiendatavus, lisaseadmete-funktsioonide paindlik lisamine
Liidestada kesksetesse infosüsteemidesse (nt ettevõtte omasse)
Reaalajas toimuva diagnostika, andmekaevandamine (analüüs)

## Slide 27
Ülesõitude telemaatika – lokaalne diagnostika

## Slide 28
Jaam
Ülesõitude telemaatika – releepõhine jaamakontroll
Jaamas:
On vaja koos ülejäänud ET infoga „näha“ ka ülesõidu olekuid
On vaja juhtida ülesõitu (sulgeda/avada), vastavalt matkadele
Kuidas?
Ülesõit
REL
REL
REL
REL
REL
BLK
indikaatorid
ETS
REL
REL
REL
REL
REL
REL
Ülesõidu & jaama ETS vahel „releeliidestus“
  Erinevad releed ja blokid, ühendatud vaskkaablite magistraali kaudu
  Erinevad ahelad – ülesõidu lülitamiseks ja tagasisideks (seisunditeks)
Jaama ETS-süsteemist elektriühendused jaamakorraldaja pulti
olek 1
Käivitusliides
olek X

## Slide 29
Jaam
Ülesõitude telemaatika – PLC jaamakontroll
Ülesõidu ja jaama PLC-d vahetavat infot digitaalselt
Jaama ETS releesüsteem ning PLC on galvaaniliselt liidestatud
Jaama PLC annab väljundite kaudu vajalikke ülesõidu seisundeid
Ülesõit
REL
REL
PLC
indikaatorid
ETS
REL
REL
Käivitamiseks ülesõidu & jaama ETS vahel „käivitusliides“
  Jaamast käivitussignaalid kulgevad ikka läbi puhta elektriahela
  Andmeside katkestused ei mõjuta ülesõidu tööd, ainult kontrolli.
Mis siis kui ülesõit on jaamast kaugel (5km, 10km) ? Kuidas käivitub ?
Andmeside (DSL, FO)
Käivitusliides
M
PLC
M

## Slide 30
Ülesõitude telemaatika – tsentraliseeritud monitooring

## Slide 31
Ülesõitude telemaatika – INFRA LX diagnostikasüsteem
Keskne infosüsteem ja andmebaas
Loogilised infokanalid (andmeseire ühendused) ülesõitudega
Pidevpäringud, andmete hilistumise jälgimine
Andmekatkestuste fikseerimine ja alarmid
Salvestamine (digiarhiiv) ja uuendamine andmebaasis (SQL)
Andmekaeve ja analüüsi võimalused
Graafilised tarkvaraliidesed sisevõrgu arvutites
Terviklik, üle-Eestiline infopilt ülesõitudest
Sündmuste, ja ülesõidu parameetrite visualisatsioon
Dünaamiline alarmide ja ülesõiduseisundite esitamine
Ca ~80 ülesõidu reaalajas detailinfo, igas sekundis ca 2x

## Slide 32
Ülesõitude telemaatika – INFRA LX diagnostikasüsteem

## Slide 33
Ülesõitude telemaatika – INFRA LX diagnostikasüsteem

## Slide 34
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused & kaugmonitooring
(Peale vaheaega) INFRA LX demo – praktiline simulatsioon
Digitaalse telemaatika vundament - telekom, andmeside ja võrgundus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused

## Slide 35
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused & kaugmonitooring
Digitaalse telemaatika vundament - telekom, andmeside ja võrgundus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused

## Slide 36
Telemaatika vundament – ISO/OSI ja praktika

## Slide 37
Telemaatika vundament – ISO/OSI ja praktika
-------- PLC sõnumid ja käsud (HostLink, FINS protokoll)
-------- PLC-ja-PLC vaheline suhtluskanal („andmetoru“),
süsteemide võrgud
-------- DSL modemid, switchid, pordid, IP aadressid, MAC aadressid
-------- Elektrisignaalid, kaablid, juhtmed, raadiosignaalid

## Slide 38
Telemaatika vundament – kasutatavad tehnoloogiad
Füüsiline kiht
Fiiberoptika, vask (keerupaar), raadiolained
SHDSL (-modemid)
Füüsilised kaablid, ühenduspordid, pinge/voolusignaalid
Kanalikiht
Serial (RS232), Ethernet, ARP, STP
MAC-aadressid
Industrial Ethernet – võrguswitchid
Võrgukiht
IPv4, ICMP, võrguaadressid (IP-aadressid)
Ruuterseadmed
Transpordikiht
TCP ja UDP, loogilised süsteem-süsteem ühendused
Tulemüürid ja võrguturbeseadmed ning –tarkvara
Rakenduskiht:
kõrgprotokollid (email SMTP / IMAP, veeb HTTP jne),
kõrgsuhtlus sõnumite/käskude teel (FINS PLC)
Rakendustarkvara spetsiifiline

## Slide 39
Telemaatika vundament – kasutatavad tehnoloogiad
SHDSL (symmetric high speed digital subscriber line)
DSL-tehnoloogia, nagu kodudes ADSL (üle vaskpaari)
Kiirus üles/alla sümmeetriline (samasugune)
Kiirused kuni 5.7 Mbit/s (2-3km tagant), ~3Mbit 5-6km
Uuel põlvkonnal 1-2km tagant isegi 8....10Mbit/s
Leviulatus kahe modemi vahel kuni ~8km
PLC-andmevahetuseks piisab 1...2Mbit/s, andmeid vähe
Vask = elektriline signaal, äikeselöökide oht
Palju olemasolevat vaskkaablite taristut, odav rakendada
Fiiberoptika
Optiline klaaskiud, info edastuseks on valgusimpulsid
Leviulatus kahe seadme vahel ~20km, ka ~50km (tehnoloogia)
Kiirused – 100Mbit/s, 1000Mbit/s, sõltub sõlmseadmetest
Klaaskiud ei juhi elektrit vaid valgust = äikest ka ei juhi, oht 0
Infrastruktuur endiselt areneb, kallis rakendada
„Lingid“ kahe modemi (võrguseadme) vahel

## Slide 40
Telemaatika vundament – võrgu osad ja võrguseadmed
Eelneva „füüsilise“ taristu peal – tööstuslik Ethernet-võrk
Tööstuslikud võrguseadmed (vibratsiooni ja häirekindlus, pikk tööiga)
Ühenduskanalid luuakse, kasutades TCP/IP ühendusi
Seadmetest moodustub üle-Eestiline raudtee andmesidevõrk
Võrkude ulatus ja eraldatus
Keskvõrguseadmed, nn „sõlmseadmed“ jaamades, sidesõlmedes
Kogu andmesidevõrk on jaotatud loogilisteks „alamvõrkudeks“
Piirkondade ülesõidud ja vajalikud võrguseadmed oma kinnises võrgus
PLC-seadmete võrk ehk nn „automaatikavõrk“ (AD-võrk)
Süsteemide haldamiseks omaette „haldusvõrk“
Kontorivõrk või nö ettevõtte võrk ka täiesti eraldi, omaette
Võrgud eraldavad ja liiklust kontrollivad ruuter-tulemüürid
Operatsioonisüsteemid
PLC-l oma „sisseehitatud“ kinnine operatsioonisüsteem
Keskserverites UNIX-i põhine OS (Linux, ka Ubuntu Server)
Kasutajate kontoriarvutites enamasti Windows

## Slide 41
Telemaatika vundament – nõuded ja praktikad
Automaatikavõrgu põhinõuded ja turvalisus
Võrguseadmed peavad olema kaughallatavad (monitooritavad)
„Linkide“ katkestused peavad olema aktiivselt tuvastatavad (alarmid)
Süsteemivõrgud peavad olema muudest eraldatud, kasutades:
  Füüsilist eraldamist (segmenteerimist)
  Loogilist (virtuaalset) eraldamist ehk VLAN-e
  Ruutereid ja tulemüüre liikluse tõkestamiseks või lubamiseks
Andmeliiklus kontrollitud ja reeglitega juhitud (tulemüürid)
Ükski kontoriarvuti või tavakasutaja ei saa „otse“ kuhugi süsteemi
Monitooringulahenduste parimad praktikad
Andmekanalite pidevus – katkestuste korral tuleb pidevalt taasühenduda
Katkestuste haldus – täpne arvepidamine ja andmetega sidumine
Info ajakohasus – andmete vanus peab olema mõõdetud ja teada
Andmed peavad olema arhiveeritud ja arhiiv pidevalt varundatud (backup)
Andmeid peab saama otsida ning filtreerida: andmekaeve ja –analüüs

## Slide 42
CJ-ülesõit - PLC-automaatika aluspõhimõtted ja süsteemiülevaade
Ülesõitude telemaatiline kontroll – võimalused & kaugmonitooring
Digitaalse telemaatika vundament - telekom, andmeside ja võrgundus
Võrguhalduse (võrgumonitooringu) rakendused

## Slide 43
Võrguhalduse rakendused – võrgusegmendi näide
Võrgusegment = alamvõrk kuskil füüsilises piirkonnas
Näiteks: jaama PLC-alamvõrk
Piirkonna võrgud: Tapal, Raasikul, Ropka, Püssi jne
Alamvõrgu keskmes on magistraalvõrgu- ehk sõlmseade
Selle külge on ühendatud kõik alamvõrgu osad
  Süsteemid (PLC-d, tööstuslikud seadmed)
  Võrguseadmed (DSL-modemid, võrguswitchid)
Alamvõrk omakorda moodustub „linkidest“
„Link“ on ühendus kahe punkti vahel (nt jaam------ülesõit)

## Slide 44
Võrguhalduse rakendused – võrgusegmendi näide

## Slide 45
Võrguhalduse rakendused – võrgusegmendi näide

## Slide 46
Võrguhalduse rakendused – võrgusegmendi näide

## Slide 47
Võrguhalduse rakendused – AD-võrgu tutvustus
Ühtses võrguhalduses:
- Üle 140 PLC-seadme
- Üle 130 andmesideseadme
- 270+ võrguseadet kokku

## Slide 48
Digitaalne tsentralisatsioon ja telemaatika – kokkuvõte
Modernse telemaatilise diagnostika ja juhtimise alused:
Erinevad füüsilised andmesidekanalid (tööstuslik ethernet)
(Jaamade) keskvõrguseadmed, liidestus magistraalvõrku
Võrkude eraldamine (VLAN-id, ruuter-tulemüürid) ja turvamine
Konkreetne rakendusvõrk (nt „PLC“-võrk ehk AD-võrk)
Võrguhaldusserver (võrgu monitooring ja seadmete haldus)
Rakendusserverid ja andmebaasid (nt „INFRA LX“)
  Reaalajapäringud ja andmete pidevuse jälgimine
  Andmetöötlus, digiarhiiv & andmekaeve (-analüüs)
  Info kõrgtasemel visualiseerimine ja seostamine

## Slide 49
Viiteid tutvumiseks ja teemade kohta laiemalt uurimiseks
T.Lehtla, A.Rosin „Loogika ja programmeerimine“
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/Leonardo/loogika/
Omron CJ2M PLC kontroller ja riistvara
https://industrial.omron.us/en/products/catalogue/automation_systems/programmable_logic_controllers/modular_plc_series/cj2m/default.html
CJ2M Hardware Operation Manual
http://downloads.omron.us/IAB/Products/Automation%20Systems/PLCs/Modular%20PLC%20Series/CJ2M/W472/W472-E1-08.pdf
CJ2M Software Operation Manual
http://downloads.omron.us/IAB/Products/Automation%20Systems/PLCs/Modular%20PLC%20Series/CJ2M/W473/W473-E1-08.pdf
Sissejuhatus tööstuslikesse sidevõrkudesse:
http://www.tthk.ee/MEH/Vork_1.html

## Slide 50
Viiteid tutvumiseks ja teemade kohta laiemalt uurimiseks
T.Lehtla, A.Rosin „Automaatika“
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/Leonardo/automaatika/
T.Lehtla, A.Rosin „Automaatika – 7.Andmesidevõrgud“
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/Leonardo/automaatika/Auto7.pdf
TLÜ arvutiteaduse instituut - Arvutivõrgud
http://www.cs.tlu.ee/~meelis/admkurs/2_v6rk.pdf