## Slide 1
Raudtee seiresüsteemid
Priit Jõgi
04.02.2016

## Slide 2
Seiresüsteemid, olevik
  Veeremi teljelaagrite ja rataste ülekuumenemiste tuvastussüsteemid
Seiresüsteemid, tulevik
  Defektse ratta kontrollsüsteemid, löökkoormus ning ratta geomeetria
  Kaal, kaalujaotus
  Pantograafi kontrollsüsteem
  Raudteetranspordi lugejad
Teemad

## Slide 3
Veebruar
  04.02.2016 Infrastruktuuri telemaatilised rakendused, olevik
    15:30 – 18:15 (2 x seljasirutuspaus )
Märts
  07.03.2016 Infrastruktuuri telemaatilised rakendused, tulevik
    13:30 – 16:15 (2 x seljasirutuspaus )
Ajaplaan

## Slide 4: HOTBOX
Veeremi pukside ja rataste ülekuumenemise tuvastamise kontrollsüsteem

## Slide 5
Hotbox on termin mida kasutatakse kui raudteeveeremil kuumeneb üle teljelaager. Teljelaager asub nn pakitud korpuses. Määrdeained vähendavad hõõrdumist ning kui peaks sisemine määrdeaine lekkima või ära kuivama, rattalaager kuumeneb üle. Tihtilugu lõppeks see tulekahjuga, mis hävitab terve vaguni (kui just ei ole avastatud ratta kuumenemist varajases staadiumis). Samuti võib rattalaager puruneda, mis samuti kajastub temperatuuri tõusus. Purunenud rattalaager võib üsna tõenäosuslikult tähendada veeremi rööbastelt mahasõitu. Rattalaagreid kontrollitakse regulaarselt vastava personali poolt.

## Slide 6: Miks ja kuidas?
Raudteesektoris on raudtee veeremi elemendid (laagrid, pidurid ja veeremi rattad) äärmiselt olulised ning et tagada ohutus raudtee liikluses, tuleb neid elemente pidevalt jälgida/kontrollida.
Hotbox süsteeme kasutatakse ennetamaks ning vältimaks õnnetusi (rattatelje murdumine, rööbasteelt mahaminek, tulekahju ning muud võimalikud kahjud) mille võivad põhjustada ülekuumenenud laagrid, rattad.
Mõõteinstrumendid on võimelised mõõtma pinnalt eralduvat kiirgust kontaktivabalt. Ülekuumenemiste tuvastamise infrapuna skannerid ehk detektorid on väga kiire mõõtmisega kiirgustermomeetrid mis on spetsiaalselt välja töötatud äärmuslikuks kasutamiseks raudtee sektoris. Et saavutada kiire ja kontaktivaba temperatuuride mõõtmine vahemikus 0°C kuni 650°C, kasutatakse spetsiaalseid infrapuna andureid, mis konverteerivad sihtmärgi soojuskiirguse elektrilisteks signaalideks.
Ülekuumenemiste tuvastamise seade (FUES EPOS moodul firmalt Progress Rail) lubab monitoorida ning tuvastada soojust eelnimetatud elementidel. Moodul, mis kasutab määratud mõõtealas ülekuumenemiste tuvastamiseks infrapuna tehnoloogiat, on paigaldatud metallist liipri sisse.
Kontaktivaba temperatuuri mõõtmise aluseks on fakt, et iga objekt mille temperatuur on üle absoluutse nullpunkti 0K (-273.15°) kiirgab elektromagneetilist kiirgust vastavalt oma soojuse olekule. Kiirguse intensiivsus ja lainepikkus kus kiirguse intensiivsus on maksimaalne, sõltub vastava objekti temperatuurist. Eralduvale energiahulgale avaldavad mõju ka kiirguri pinna olemus ja omadused.
Ainult kõrgematel temperatuuridel (>500°C) eraldub kiirgus nähtava valgusena. Temperatuuri avastamine ülekuumenemise detektorite poolt toimub keskmises infrapuna piirkonnas (lainepikkus 3 µ ... 6 µm).

## Slide 8
(1) mõõteliiper
(2) voolu ning andmeedastuse kaablid
(3) rattaandurite ühenduskaablid
(4) juhtseade (tööstuslik seadmekapp)
(5) väline võrk (ühendus haldustarkvaraga RAD)
(RR, MK, GR) rattaandurid (demo süsteemis puuduvad)
(HBD, HWD) mõõtemoodulid
      HBD – (hot box detection system) ülekuumenenud teljelaagrite tuvastamise seade
      HWD – (Hot wheel / brake detection system) ülekuumenenud rataste ja piduriketaste tuvastamise seade

## Slide 10
(1) – mõõdetav pind nagu teljelaager, ratas, piduriketas
(2) – soojuskiirgus
(3) – katikseade
(4) – peegel
(5) – optiline süsteem
(6) – infrapuna sensor
(7) – elektroonika
Kontrollsüsteem tuvastab mööduva teljekarbi/ratta/piduriketta infrapunakiirguse. Saadud elektripinge väärtused konverteeritakse temperatuuri väärtuseks kalibratsiooni teel (võrdlusskaala).
Mõõtmine ja kalkulatsioon (väärtusteks teisendamine) võtab aega sekundimurdosa. Termilise sihtmärgi temperatuuri saab tuvastada ka objekti väga suurel liikumiskiirusel.
Eraldi tuleb määratleda temperatuuride mõõtmise asukoht, kuna korrektset mõõtmist häirivad mitmed tegurid:
Peegeldus rongi erinevatelt osadelt
Piduri sädemed
Mõõdetava pinna (rattatelg, ratas, pidurikettad) läheduses asuv täiendav soojusallikas (veojõu mootor jne)
Päike
Mõõtmist takistav kattedetail
Seetõttu kasutatakse vastavat riist- ja tarkvara, millega viiakse häired absoluutse miinimumini.

## Slide 13: Tööpõhimõte

## Slide 14
  Välisseadmed
EPOS mõõtemoodul (HBD, HWD) koosneb:
Mõõtepea IR [infrapunadetektor tuvastab infrapunakiirguse mis on eraldunud teljelaagritest või ratta pinnalt, muutes selle elektrilisteks signaalideks, mis omakorda edastatakse juhtseadmesse]
Katikseade [kaitseb optilisi komponente mustuse ja vedelike eest]
Pöörlev peegel (ainult HBD) [suunab teljelaagri vertikaalselt langeva infrapuna kiirguse 90°]
Rattaandurid
Induktiivsensorid, mis genereerivad elektriimpulsse, tuvastab metalli massi (ratta äärik). Kontakivaba magnet kus induktiivne lähedus lülitab ning aktiveerib sensori.
Vajalikud tuvastamaks ning hindamaks rongi läbimist ning kiirust, määratleb kõik teljed üksikult. Mõõdetakse telje vahekaugused, mis on vajalik liikuva veeremi tuvastamiseks (FID funktsioon)
  Siseseadmed
Juhtseade (kontrolli ja hindamise üksus) seadmekonteineris
Juhtelektroonika
  ühenduskaart (interconnection board and SP board) – tarkvaraline liides maastiku komponentide ja lokaalelektroonika vahel
  arvuti – protsesside kontroll ning andmeside serveriga
  I/O liides „LEM“
  kommunikatsioon
  katkematu toiteallikas

## Slide 16
Süsteemi funktsionaalsus
HBD konfiguratsioon
Mõõtmist on võimalik teostada mõõtmispiirkondades TA 1 või TA 2 või mõlemas mõõtmispiirkonnas korraga. Eestis toimub mõõtmine mõõtmispiirkonnas TA 1

## Slide 17
HWD konfiguratsioon
Mõõtmist on võimalik teostada:
mõõtmispiirkond ainult piduriketaste kõrgusel (Eestis kasutusel FUES1 süsteemides)
Mõõtmispiirkond piduriketaste kõrgusel ning ratta äärel (jagatud mõõtekiire tehnoloogia FUES EPOS süsteemides)

## Slide 18
Mõõtmise alustamine, esmane signaal rattaandurilt...

## Slide 20
Telje ajastuse skeem näitab kõiki süsteemi poolt rongi läbimisel
registreeritud rattasensorite impulsse

## Slide 26: Paigaldatud mõõteliiper

## Slide 27: Arhidektuur

## Slide 29: FID konfiguratsioon
FID – tarkvara sõidukitüübi identifitseerimiseks

## Slide 30
Hotbox süsteemi kõige tähtsam detail on mõõteelement, mis on tänapäeval ühendatud koos katikseadme ning peegliga üheks tervikuks ehk mooduliks (EPOS moodul) – modulaarne väga kõrge funktsionaalsuse ja tulemuslikkusega seade, mida on lihtne kasutada.
EPOS – easy pull out system
Mõõteelement (scanner)
  Miteme fookuseline infrapuna andur (elavhõbe, kaadmium, telluur), teostab nö kaugseiret
  4 elementi skaneerimiseks ning 1 sisemise element enesekontrolliks (auto-kalibratsioon)
  120 proovi iga laagri, 240 iga ratta kohta
  5 erinevat häireläve tüüpi: tuline, soe, diferentsiaal (soe ja tuline), relatiivne e ehk suhteline (min ja max), veeremi tüübist lähtuv
  Rattalaagri soojuse tuvastamine kuni 180°C
  Ratta soojuse tuvastamine kuni 600°C
  Täpsusklass +/- 3 kraadi K (HBD), +/- 5 kraadi (HWD)
EPOS mooduli täpne kalibreerimine on õige mõõtmise eelduseks. Kalibreerimine annab digitaalse väljundi väärtused infrapunadetektorist temperatuurikõverale (tunnusjoon), kalibratsiooni andmed salvestatakse EPOS seadme andmemälualas. Seetõttu on võimalik seadet kalibreerida väljaspool mõõtepunkti (tehases, testsüsteemis jne), vähendades seeläbi hooldusmeeskonna ajakulu reaalses keskkonnas (maastikul) tegutsemisel.

## Slide 31
Olenevalt detektori tüübist omab seade 4 kuni 8 infrapuna kiirguse mõõtmise elementi. Iga element loob elektrilise (0-10V) pingega signaali, mis digitaliseeritakse 12-bitilise A/D muunduriga SLSC kaardil, kus andmed töödeldakse. Et neid digitaalseid väärtusi kasutada, tuleb need andmed kaardistada teadaolevaks temperatuuri väärtuseks. Selline kaardistamine (kalibratsioon) salvestatakse kui karakteristik. Iga karakteristik on salvestatud iga detektori elemendi kohta. Allolev joonis on näidis karakteristikust:
EPOS toetab kolme tüüpi kalibratsiooni:
  Peamine kalibreerimine
  Automaatne kalibreerimine
  Manuaalne kalibreerimine

## Slide 32
Kõvera kuju alarmitaseme „soe“ väärtuse jaoks
Kõvera kuju alarmitaseme „kuum“ väärtuse jaoks
Tuu – madalam välistemperatuur
Tuo – kõrgem välistemperatuur
Tau – alumine alarmkünnise väärtus
Tao – kõrgem alarmkünnise väärtus
Alarmi piirmäärad sõltuvalt ümbritseva õhu temperatuurist

## Slide 33
Graafiline väljendus temperatuuri profiilist
Graafiline pilt, mis näitab salvestatud temperatuurikõverat laagritel
(1) valikuaken
(2) rongide valku aken
(3) mõõtepunkt (vasak pool)
(4) temperatuurikõver (4 elementi)
(5) interaktiivne vaade
(6) valitud punkt temperatuurikõveral
(7) temperatuuri skaala (°C)
(8) mõõdetud punktide skaala (120 x HBD; 240 x HWD)

## Slide 37: HOTBOX kuni 31.12.2015
2012 oli reaalsete ja mittereaalsete (päike, tõestust leidnud seadme defekt, pidurdus mõõteliipril, süsteemirike) alarmide suhe 48:52. Täpsemate mõõtetulemuste saamiseks otsustati uuendada aastatel 2013-2015 ca 50% Hotbox süsteemidest (kus alles jäi vaid mõõteliipri kest) ning paigaldada kõigis 27-s HB süsteemis uus tarkvara, mis aitab tuvastada päikese poolt tingitud alarme.
Kronoloogia:
2013 – uue tarkvara installeerimine
2013 – 5 süsteemi uuendus (upgrade)
2014 – 5 süsteemi uuendus (upgrade)
2015 – 2 süsteemi uuendus (upgrade)
Seoses tarkvara ning HB süsteemide uuendusega oli 2014.a. reaalsete ja mittereaalsete alarmide suhe 84:16, 2015.a. oli vastav näitaja 80:19

## Slide 38
Chart: Alarmid 2015
| süteemi viga | päikese tõttu | tõestatud seadme defekt | reaalne, kriitilised alarmid | reaalne, ohtlikud alarmid | mittereaalne | mittereaalne | mittereaalne
 | 36 | 44 | 3 | 11 | 5
Chart: Alarmgraafik aastal 2015
| 36 | 44 | 3 | 11 | 5 | süteemi viga | päikese tõttu | tõestatud seadme defekt | reaalne, kriitilised alarmid | reaalne, ohtlikud alarmid | mittereaalne | mittereaalne | mittereaalne
 | 36 | 44 | 3 | 11 | 5

## Slide 39
Alarmrongid 2015. KOKKUVÕTE |  |  |  |  |  |  |  | 
JK nr | Alarmi fikseerinud süsteem | reaalsed kriitilised alarmid | reaalsed ohtlikud alarmid | mittereaalsed |  |  |  | 
 |  |  |  | süteemi viga | rongide pidurdus liipril | päike | tõestatud seadme defekt | välistemp. > -10C kraadi
1 | Lagedi NT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lagedi ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kehra West | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Kehra East | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Tapa West NT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Tapa West ST | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tapa South | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Tapa East | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rakvere | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | Sonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11 | Kohtla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vaivara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kiltsi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Jõgeva | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
15 | Tabivere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | Tartu North | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tartu South | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tartu West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | Elva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Puka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vastse-Kuuste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Veriora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Võru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Antsla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Valga North | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Valga East | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Valga West | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Keila-Paldiski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Keila-Valingu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
KOKKU: |  | 36 | 44 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0

## Slide 40
15-19.12.2014 paigaldati ning 19.02.2015 võeti kasutusse uued Hotbox süsteemid:
Keila-Valingu km 79.310
Keila-Klooga km 2.002
Süsteemide jaoks ehitati välja tervikinfrastruktuur (elekter, side, kaablitrassid, seadmekonteinerid jne)

## Slide 41: Mõned pildid...

## Slide 42
Raudtee seiresüsteemid
Priit Jõgi
07.03.2016

## Slide 43
Seiresüsteemid, tulevik
  Defektse ratta kontrollsüsteemid, löökkoormus ning ratta geomeetria
  Kaal, kaalujaotus
  Raudteetranspordi lugejad
  Pantograafi kontrollsüsteem
Teemad

## Slide 44
Märts
  07.03.2016 Infrastruktuuri telemaatilised rakendused, tulevik
    13:30 – 16:15 (2 x seljasirutuspaus )
Ajaplaan

## Slide 45: Defektse ratta kontroll ja rööpale mõjuvad jõud
Süsteem võimaldab mõõta rakenduvaid dünaamilisi jõudusid
ratta löökkoormuse kontroll – rattalohk
kaalude süsteem – kontrollib koormust, koormuse jaotust
ratta kuju ebakorrapärasuste avastamine

## Slide 46: RATTA LÖÖKKOORMUSE AVASTAMINE
Dünaamilised jõud tekitavad vigastusi ratastele ja rööbasteedele
Põhieesmärk: ohutuse suurendamine, tegevuskulude vähendamine

## Slide 47: MIDA PAKUTAKSE...
early detection of irregularities in vehicles by measuring wheel forces and shapes (Varajane ebakorrapärasuste tuvastamine mõõtes rattakoormusi ja kuju )
wheel force / axle load, optional wheel flats (rattakoormused/teljekoormused, ratta kant ehk rattalohk)
optional: lateral wheel force ; track displacement force (külgmine ratta jõud; nihke jõud)
optional: unbalanced load (tasakaalustamata koorem)
optional: rail readers (raudteetranspordi lugejad)
Statsionaarsed ja mobiilsed lahendused

## Slide 48
WIM/WILD systems
WIM – weight in motion / WILD – wheel impact load detector
Infrastruktuuri kaitse ja kontroll, ennetav sekkumine
Dünaamilised jõud tekitavad vigastusi ratastele ja rööbasteedele
Põhieesmärk: ohutuse suurendamine, tegevuskulude vähendamine
WILD - tuvastab soovimatud jõud ja koormused rööbaste ja rataste vahel
Mitmed erinevad põhjused võivad põhjustada soovimatuid suuri jõude rööbasteedel – näiteks:
lame ratas või deformeerunud ratas,
rattapaarid ei liikle täpselt rajal,
ülekoormus või ebaühtlane kaalujaotus vagunis.
Defekne ratas lõhub raudteerööpaid, see võib põhjustada rattalaagrite ülekuumenemist

## Slide 49: Atlas FO (SST)

## Slide 50
Mõõtmine:
Dünaamiline jõud (kN)
Staatilised jõud (kN)
Rataste defekti tüübid:
Wheel flats
Out of roundness
Polygonisation

## Slide 53
Dünaamilised
Jõud
300
500
200
0
Inspekteerida
Vähendada kiirust / Peatada
OK
Informatiivne
Vastus
Mõõtmistulemused
Defekti
tase
3
1
0
2

## Slide 54
SST - ATLAS FO
Pakub kaalude süsteemi, koos rataste defektide (ratta kuju muutus) tuvastamise süsteemiga.
Pakub nii statsionaarseid kui ka mobiilseid lahendusi (Atlas FO).
Olenevalt soetatavast arhidektuurist on võimalik süsteemiga liita:
  rööbastelt mahajooksu tuvastamine
  ebastabiilse sõiduki kulgemisprotsess (horisontaalsete ja vertikaalsete jõudude kontroll)
  raudtee-lugeja/märgiselugeja (rail/Tag-reader)

## Slide 55: ARGOS
DYNAMIC WEIGHER
WHEEL SHAPE IRREGULARITIES
RUNNING BEHAVIOR
RAIL-READER
Argos® records roundness deviations in the circumference with peak precision (typical recognition rate > 98 %). Damage-relevant influences are directly measured with Argos® (typical accuracy > 99 %).
The typical types of deviation are classified and quantified (flat spots, polygonization, ovality and eccentricity). Tracking the course of damage can be used to optimally plan maintenance work on the wheel sets.

## Slide 57
Kokkuvõtvalt, kui kasutaksime rataste defekti kontrollisüsteeme nagu Argos, Tamptron, Schenck, suudaksime mõõta:
Rattadefektide mõõtmine ning avastamine (rattakant ehk rattalohk)
Polügonaalse (hulknurkse) ratta mõõtmine ning avastamine (varajane ebakorrapärasuste tuvastamine mõõtes kuju)
Kaal (mass) ratta, telje, vankri, vaguni kohta (rattakoormused/teljekoormused)
Külgmine ratta jõud; nihke jõud
Tasakaalustamata koorem

## Slide 58: Ratta geomeetria kontrollsüsteem
Süsteem, mis kasutab lasereid ning kaameraid edastamaks järgenevat ratta profiili pilti:

## Slide 59
Profiili valideerimise süsteem
Välja töötatud mõõtmaks rongikoosseisu väljaulatuvaid detaile, hoidmaks ära õnnetusi, k.a. infrastruktuuri kahjustumist.
Süsteem kasutab laser-skannereid, mis võimaldab luua 3D vaate rongist.

## Slide 60
Rongide numbriline tuvastussüsteem RFID (Radio Frequency Identification)
Automaatne andmekogumine annab usaldusväärset teavet reaalajas. RFID süsteem pakub tõhusat ja täielikult automatiseeritud vedurite, raudtee autode, vagunite jälgimist.
Radio Frequency Identification
Any method of identifying unique items using radio waves. Typically, a reader (also called an interrogator) communicates with a transponder, which holds digital information in a microchip. But there are chipless forms of RFID tags that use material to reflect back a portion of the radio waves beamed at them.

## Slide 61
Pantograafi kaamerasüsteem.
Elektrifitseeritud raudteel tiheda rongiliiklusega lõikudel (kus elektrirongid saavad elektrivoolu kontaktliinilt vooluvõtturite abil), peaksid paiknema automaatsed pantograafi seiresüsteemid (kontrollib süsiniku riba terviklikust).
Levinud on probleem kus vooluvõtturi ühendid on liigselt kulunud või kahjustunud. Võivad tekkida katastroofilised tulemused, kus suure kiirusega liikuv elektrirongi pantograafi kahjustunud süsiniku riba takerdub elektriliini. Kuna elektriliinid võivad saada kahjustatud mitmesaja meetri ulatuses ning kulutused kahjude likvideerimiseks on suured, on oluline osa ennetaval kontrollil.
Voolukollektori kontroll toimub liikuva veeremiga (võimaldab täiskiirusel järelvalvet, kuni 250 km/h), katkestamata liiklust.
Vastav seiresüsteem (õhuliinide terviklikuse tagamine, võimalike probleemide ennetamine) on kasutusel kõikides lähiriikides, kus asub elektrifitseeritud raudtee.

## Slide 64
Tänan tähelepanu eest !